| Típus | URAL-4320 |
| --- | --- |
| Össz. gördülőtömeg: | 13020 kg |  |
| Saját tömeg: | 8020 kg |  |
| Szálítható tömeg: | 5000 kg |  |
| Vontatható tömeg: | 7000 kg |  |
| Kerékképlet | 6*6 |  |
| Fajlagos teljesítmény: | 11,86 kw/t |  |
| Hosszúság: | 7366 mm |  |
| Szélesség: | 2500 mm |  |
| Magasság: | 2580 mm |  |
| Rakfelület mérete: | 3900mm*2378mm |  |
| Hasmagasság: | 400 mm | 1978-tól az URAL-375 felváltására gyártják napjainkban is. A KAMAZZAL együtt az első dízelmotoros, közepes teherbírású Szovjet jármű. Fülkéje 1+2 személyes, fémszerkezetű. Az alváz sajtolt, szegecselt létraváz. Rugózását félelliptikus laprugókötegek biztosítják, a mellső felfüggesztésbe hidraulikus lengéscsillapítókat szereltek. Hátsó felfüggesztése himbakaros, tandemhajtású. Osztóműve kétfokozatú, zárható tengelyközi differenciálművel. A csörlő hajtására mellékhajtóművel felszerelt. Kormányműve hidraulikus rásegítőberendezéssel készül. Sebességváltómű: 5+1 fokozatú, kézikapcsolású Tengelykapcsoló: kéttárcsás, száraz Fékrendszer: -üzemi: levegőrásegítéses, hidraulikus -rögzítő: mechanikus dobfék Elektromos rendszer: 24 V Gyártó vállalat: URAL Autógyár (URALAZ) Alkalmazási helye: Szovjetunió, vsz tagországok |
| Terepszög elől/hátul: | 45°/40° |  |
| Minimális fordulókörsugár: | 10,8 m |  |
| Nyomtáv elől/hátul: | 2000mm/2000mm |  |
| Tengelytáv: | -AB: 3525 mm -BC: 1400 mm |  |
| Max. sebesség műúton: | 85 km/h |  |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 210+60 l |  |
| Hatótáv műúton: | 1040 km |  |
| Lejtőmászó képesség: | 30° |  |
| Gázlóképesség: | 1,5 m |  |
| Motor típusa: | KamAZ 740 |  |
| Motor rendszere: | dízelüzemű, négyütemü, vízhűtéses |  |
| Hengerek elrendezése/száma: | V/8 |  |
| Max. teljesítmény(kw/Le): | 154,5/210 |  |

Ural 4320 feljavításai

Motor:

Nem sok feljavítás készült el rajta, a vízhűtő csövei forrasztó cinből.

Ékszíjak maszkoló szalagból.

Fülke:

Kapaszkodók készítése réz drótból.

Kereső lámpa vezetékének pótlása.

A fülke fellépője és az első sárvédő közti hézag megszüntetése sztirol lemezből.

Gépháztető meghosszabbítása húzott szál és tömítő paszta segítségével.

Az első szélvédők és a karosszéria közötti hézag eltüntetése fuga krill tömítő anyaggal történt.

Első lökhárító:

Fellépő készítése rézdrótból.

Alváz:

Teljesen dobozból épült.

Kipufogó végének kifúrása.

Plató:

A plató jobb-ball oldalának felragasztását az összeállítási rajz rosszul adja meg. A helyes felragasztási mód az oldalakon elhelyezkedő szerszámos láda ajtaja a jármű eleje felé kell, hogy essen.

A ponyvatartó vasalat 0,8mm-es rézdrótból készült.

A ponyva papír zsebkendő.

A ponyva lefogatására szolgáló kötél egyszerű varrócérna.

A plató jobb oldalán található szerszámos láda sztirol lemezből épült.

A pótkerék alatt elhelyezkedő üzemanyag kanna tartó szerkezete, rézlemez vékony csíkokra vágva és helyes méretre hajlítva s így összeforrasztva.

A kanna tartón lévő lakat sztirol és réz drótból készült.

Talapzat

A talapzat alját egyszerű faedény alátét szolgálja, aminek a közepe ki lett marva és az út gipszből lett beleöntve.

A villanyoszlop betongyámja 5mm vastag sztirol lapokból lett ragasztva s utána helyes méretre csiszolva.

Az oszlop bútorok összeszereléséhez használ ún. csapoló keményfából készült.

A porcelánszigetelők öntőkeretből lettek esztergálva.

A lámpatartó vasszerkezet rézlemez ill. rézdrót, a lámpaernyő tejfölös pohárból készült.

Az izzó átlátszó öntőkeretből lett melegen húzva.

A betongyám és a faoszlop összefogató csavaranyái öntve lettek.

A fű a vasútmodellezésben használt műfű.

Az elszórt levelek a természetben gyűjtöttem össze sajnos nem tudom hogy melyik fának milye.